生态环保型防尘剂是由多种天然植物纤维改性制成的生态环保型粉状防尘产品，也叫封尘剂、固沙剂或煤炭抑尘剂。生态环保防尘剂使用液具有优质的保湿、粘接、成膜、结壳功能，因此能有效地固定粉尘并在物料表面形成防护膜。由于生态环保防尘剂是由天然植物纤维改性制成的，无毒无害、无污染、无腐蚀性、不可燃且可完全生物降解、不伤害土壤和植物、不影响堆积物质量，因而可以广泛地用于各种污染源如煤炭储运、各类采矿区、水泥厂、钢铁厂、冶金厂、渣料堆放场、矿料储运、市政工程、拆迁工程、建筑工程、矿物储运、沙漠化地区等的粉尘污染防控。
生态环保防尘剂的突出特点包括
1、生态环保防尘剂将保湿、粘接、成膜、成壳四个功能结合在一起，科学的配方设计理念使浩北生态环保防尘剂获得很好的抑尘效果且通过了国家检验机构的检测。
2、生态环保防尘剂具备保湿、粘接、成膜、成壳四重功效，使蓝新生态环保防尘剂用量少，降低了使用成本，节约了水资源。
3、生态环保防尘剂极易溶于水，在水中不易结团，使用更方便。
4、生态环保防尘剂解决了抑尘剂因粘度大而难于喷洒的问题，可以用任何喷洒设备进行喷洒，便于高效地完成抑尘剂的喷洒作业。
5、生态环保防尘剂能改善煤质，喷洒后不仅不减少煤的发热量相反还会提高煤的发热量。
6、生态环保防尘剂抑尘时间长，抑尘剂在与粉尘固化成壳后，只要没有机械性的破坏，就会一直象散布一样盖在尘土或物料上。
7、生态环保防尘剂使用液喷洒后呈无色透明状，因此不会遮盖车体上的号码。
8、抗寒冷，浩北生态环保防尘剂与粉尘固化形成的抑尘壳在温度零下的环境中不变形、不开裂，封尘的作用不会丝毫降低。
9、生态环保防尘剂为粉状产品，比液体抑尘剂储运更方便更安全,且不受寒冷天气影响。

应用领域：本产品可广泛应用于煤炭及各类金属、非金属采矿区、矿物粉渣堆料场、煤炭及矿粉运输、矿物储存料场、建筑工地施工、建筑物拆除、在建道路沿线、火电厂、水泥厂、钢铁厂、冶金厂、粉尘车间、和沙漠化地区等场所。

使用方法及注意事项

1、固体抑尘剂按1:100水的比例在15℃～室温条件下，在搅拌的同时缓慢加入固体抑尘剂进行调配成溶液。

2、抑尘剂的使用一般可采取人工、机械或专业喷淋站及固定喷雾系统方法等，将抑尘剂稀释液均匀喷洒于物料表面或扬尘区间，即可实现防尘、降尘的效果。具体使用方法及用量可根据现场情况进行调节，以便达到理想的预期效果。

包装与储存

1、包装：粉剂包装：25 kg/袋。山东 东营

2、储存：非易燃易爆品，置于通风干燥处密封储存，防冻防潮即可。